## Slide 1
飛行軟體簡介
FSW Introduction
福衛八號 FS8A · Flight Software Team

## Slide 2
何謂飛行軟體？
🛰️
衛星大腦
1
衛星神經中樞
飛行軟體在衛星電腦中運行，是衛星的神經中樞
2
大腦角色
飛行軟體扮演衛星大腦，統籌協調所有功能
3
全系統控制
熱控、電力、姿態、通訊等所有次系統均由 FSW 管理

## Slide 3
飛行軟體架構 (CSCI)
MicroSat FSW CSCI (FS8-0800-P-0000)
MicroSat FSW CSCI
EXECUTIVE CSC
FS8-0801
HW_IF CSC
FS8-0802
SERVICE CSC
FS8-0803
AOCS CSC
FS8-0804
PLATFORM CSC
FS8-0805
PLATFORM CSC
FS8-0805
PAYLOAD CSC
FS8-0806
SYSTEM CSC
FS8-0807

## Slide 4
三層軟體架構
應用層
Application Layer
衛星系統管理 / 次系統控制與監控 / 執行任務操作指令
服務層
Service Layer
提供高階應用軟體執行所需之服務程式（TC/TM/監控/時間）
核心層
Kernel Layer
提供與軟硬體架構相關之低階服務功能（RTOS / HW_IF）

## Slide 5
指令與遙測 (TC / TM)
TC Telecommand
地面上傳至衛星的操作指令
Real Time Command
Time Tag Command
MPQ Command
Geo Command
TM Telemetry
衛星狀態下傳至地面的資料
Real Time Telemetry
Playback Telemetry
ARO Telemetry

## Slide 6
監控服務 & 時間管理
Monitoring Service — FDIR
防止局部錯誤擴散，保護衛星整體健康
失效偵測
Failure Detection
→
失效隔離
Failure Isolation
→
失效回復
Failure Recovery
Time Management — 時間管理
基準時間：1980/1/6 00:00:00 (GPS Time)
OBT On-Board Time
內部時間格式｜Week Number + Week Second + Subsecond
EXT External Time
外部時間格式｜Year / Days / Hour / Minute / Second / Subsecond

## Slide 7
即時作業系統 (RTOS)
處理器
LEON3
作業系統
RTEMS
架構
即時多工 (Real-Time Multi-tasking)
核心功能
提供中斷服務 (ISR)
創建並管理 Task
協調 Task 執行順序
管理 Data Pool 共享記憶體
Task 執行週期
RTC n
→ Cyclic Tasks →
RTC n+1
VHF序列：SEQ → SCIO → DHS → TC → TM → MPQ → SYS → AO/PF

## Slide 8
程式碼修補 (Code Patch)
衛星發射後若需修改程式碼，可透過 Code Patch 將新映像檔上傳覆寫
Boot Loader
↓
FSW Image
(PROM)
↓
FSW Runtime
(SRAM)
↓
FSW Buffer
↓
New FSW Image
(上傳覆寫)
用途
在軌修正軟體錯誤
新增功能
更新演算法參數
無需重新發射

## Slide 9
應用軟體管理模組
AOCS Management
姿態軌道控制 / 感測器致動器管理 / FDIR
EPS Management
電力控制模式 / 電池充電控制 / FDIR
TCS Management
溫控器加熱器管理 / 溫度讀值處理 / FDIR
PAYLOAD Mgmt
酬載控制模式 / 構型管理 / FDIR
SYSTEM Mgmt
系統模式管理 / 指令介面 / 整體 FDIR

## Slide 10
系統操作模式 (System Mode)
SYS_GROUND
地面測試專屬模式
測試人員手動開啟各功能
SYS_SAFE
衛星生存飛行模式（預設）
自動開啟 TT&C 通聯
SYS_NORMAL
任務酬載操作飛行模式
AOCS 進入 NM 模式
SYS_OCM
軌道控制模式
推進器點火操作
INIT → GROUND / SAFE → NORMAL → OCM