## Slide 1
FS8A 福衛八號
飛行操作訓練
計畫管理 及 衛星電機系統
系工組 | 林信嘉 2025/02/07

## Slide 2
課程大綱 Course Outline
01
計畫實施
大事紀 · 先導計畫 → 福衛八號
02
系統需求
軌道 · 解析度 · 質量 · SNR規格
03
衛星構型
Bus系統 · RSI酬載 · 國內自製
04
衛星電機介面
電氣架構 · CAN Bus · TT&C · X-band · RCS

## Slide 3
計畫大事紀 Project Milestones
Phase 1：先導型衛星任務
106~109年（MDR / SDR / PDR）
250kg 光學遙測衛星
561km SSO 軌道，6顆星座
目標解析度 PAN 0.7m (super-res)
Phase 2：福衛八號計畫
108~117年（先導型高解析度衛星星系）
400kg 光學遙測衛星
8A~8F 星座佈建
1m黑白 / 2m彩色解析度
FS-8A 重要里程碑
112/5
Delta ITR
114/4
ITR
114/7
PSR
114/10
🚀 發射
Falcon-9

## Slide 4
衛星系統規格 Satellite System Specifications
任務軌道
561 km 太陽同步軌道 (SSO)
任務壽命
3 年（目標 5 年）
過赤道時間 (LTDN)
FS-8A：上午 10:00~11:00
衛星再訪週期
1 天
GSD
1m (PAN) ／ 2m (MS)
Swath
≥ 10 km [PAN: 12288 px, MS: 6144 px]
Bands
2 PAN + 6 MS
SNR
≥ 80 (PAN, TDI 8) ／ ≥ 90 (MS, TDI 16)
System CTF (PAN)
≥ 0.07
質量
≤ 410 kg

## Slide 5
衛星構型 Satellite Configuration
Bus 衛星匯流排
EPS — 電力系統
（電池、太陽能板、PCU）
C&DH — 星上電腦
（OBC、IOC）
TT&C — 通訊
（S-band 收發器 A/B）
AOCS — 姿態控制
（Star Tracker、GPSR、陀螺、磁力計、RW）
RCS — 推進系統
（H₂O₂推力器 x4）
RSI 遙測酬載
OSA — 光學鏡組
（望遠鏡、M1/M2）
FPA — 焦面組件
（線列感測器、CMOS）
SSR — 固態記錄器
（SSR-A / SSR-B）
EU — 電子單元
（EU-A / EU-B）
國內自製元件
TASA OBC / PCU
GPSR-B（衛星導航）
X-band 發射器
S-band Helix / Patch 天線
RCS 推進模組
RSI 光機 (OSA / FPA)

## Slide 6
電氣架構 Electrical Architecture
電力流程
☀ 太陽能板 (Solar Array)
↓
⚡ BCR (Battery Charge Reg.)
↓
🔋 電池 (Battery)
↓
🔌 PDM (Power Dist. Module)
↓
各分系統供電
CAN Bus 雙備援架構
CAN Bus-A（主用）/ CAN Bus-B（備援）— 500 Kbps
OBC PM-A / PM-B 備援；預設 A-side，可指令切換
連接節點：PCU PDM-A/B、PCU BCR-A/B、GPSR-B、MEMS IRU、XTx-B
FDIR 故障偵測 / 隔離 / 復原
PM-A 故障 → TMTC-B 通知切換至 PM-B
WDT 觸發 ARO 前須先 disable WDT
PCU PC-A/B 可透過 TMTC 送 PC 指令
Star Tracker 雙機：Port-0/1 分散至 UART13/14

## Slide 7
S-band TT&C 遙控遙測介面
📡 遙控 (TC — Telecommand)
收發器：SRx-A（收發器-A）/ SRx-B（收發器-B）
OBC TMTC-A / TMTC-B 雙路接收
格式：NRZ-L，RS-422
速率：32 Kbps / 250 Kbps
Carrier Lock、TC Valid 狀態回報
📶 遙測 (TM — Telemetry)
發射器：STx-A / STx-B 雙路輸出
格式：NRZ-L，RS-422
速率：2 Mbps / 250 Kbps / 50 Kbps
TM Data A/B + TM CLK A/B
由 PM/FSW 控制 Enable/Disable
天線配置：S-band Patch x4（2A/2B/1A/1B）+ Helix x1 (1A) — Diplexer A/B + Power Divider

## Slide 8
X-band 下傳系統 XDS Architecture
傳輸速率
600 Mbps
調變方式
8PSK 4D-TCM
頻率範圍
8200 ± 162 MHz
發射器
XTx-A (Honeywell) + XTx-B (TASA)
資料流程
RSI SSR-A
RSI SSR-A
→
XTx-A
(Honeywell)
XTx-A
(Honeywell)
→
BPF
(帶通濾波)
BPF
(帶通濾波)
→
X-band
天線 A/B
X-band
天線 A/B
→
地面站
地面站
SSR-B → XTx-B (TASA) 路徑為備援

## Slide 9
RCS 推進系統 Reaction Control System
⚗ 推進劑
H₂O₂（過氧化氫）
壓力槽 x2
（Tank-1 / Tank-2）
🔥 推力器
Thruster x4
NX / NY / PX / PY
（±X / ±Y 方向）
🔧 電磁閥
Ball Latching Valve x2
Fill & Drain Valve
Fill & Vent Valve
🌡 加熱器
Cat Bed Heater x4
（燃燒床預熱）
📊 壓力監測
Pressure Transducer x2
（即時壓力監測）
⚠ 注意事項
NCR-0203：1路
Heater短路燒毀
→ 切斷該路電源

## Slide 10
課程總結 Summary
🚀 FS8A 已於 2025年10月 成功以 SpaceX Falcon-9 發射升空
561 km 太陽同步軌道正常運行 · 各分系統電機介面健全 · 遙測遙控功能正常
📋 計畫歷程
從先導型(250kg)到福衛八號(400kg)，歷時8年完成首發
🛰 系統架構
雙備援(CAN Bus / OBC / TT&C)確保任務可靠性
📡 通訊介面
S-band TT&C + X-band 600Mbps 下傳，全面覆蓋需求
🔬 自製能量
OBC、PCU、GPSR-B、X-band TX 等核心元件國內自製
下一步 → FS-8B 預計 2026年12月發射（Space-X Falcon-9）