## Slide 1
SAT
FS9A 系統驗收測試訓練
FORMOSAT-9A 衛星操控系統驗收測試審查
台灣太空中心 TASA | 操控組 | 2026
System Acceptance Test | SOCC · TT&C · FDF · MCC · DCC · GCN

## Slide 2
TASA | FS9A SAT 操控系統驗收測試
FS9A 任務目標
FORMOSAT-9A Mission Objectives
任務核心目標
台灣首個 X 頻段 SAR 衛星任務
建立自主 SAR 技術能力：Bus、酬載、關鍵元件
2027/2029 發射 9A/9B 兩星組成星系
全天候觀測（SAR 不受雲霧影響，24 小時可用）
應用：防救災、環境監測、資源管理、情報蒐集
最高解析度
1 m
Spotlight 模式（SRD 規範 0.7m）
星系計畫
2 顆
FS9A (2027) + FS9B (2029)
重訪週期：4天/單星 · 2天/雙星

## Slide 3
TASA | FS9A SAT 操控系統驗收測試
FORMOSAT-9A 系統架構
System Architecture — Three Segments
太空段
Space Segment
衛星本體 Bus（三軸穩定）
主酬載：XPAA（X頻段相位陣列天線）
次酬載：GNSS-RO/R
頻率：9.65 GHz（X-Band SAR）
地面段
Ground Segment
SOCS：SOCC + TT&C + FDF + MCC + DCC + GCN
TT&C 地面站：中壢 TS1 + 台南 TS2 + RTS
IPS 影像處理系統
SDC 科學數據中心
發射段
Launch Segment
發射載具 LV
發射支援服務（LSS）
入軌服務（OIS）
發射場介面支援

## Slide 4
TASA | FS9A SAT 操控系統驗收測試
SAR 三種觀測模式
SAR Imaging Modes
▬
Stripmap 條帶
空間解析度
3 – 20 m
觀測幅寬
≥ 50 km
主要應用
環境監測 / 農業 / 地形測繪
◎
Spotlight 聚光
空間解析度
最高 1 m
觀測幅寬
小幅寬
主要應用
偵察 / 安全 / 高精度目標
⊞
ScanSAR 掃描
空間解析度
~ 10 m
觀測幅寬
超寬幅
主要應用
災害監測 / 海事 / 全球覆蓋
MR120：X-Band 中心頻率 9.65 GHz · MR20：三種模式均須支援 · MR40：入射角 25°~45°（特殊需求可至 20°~60°）

## Slide 5
TASA | FS9A SAT 操控系統驗收測試
衛星操作模式（Bus Modes）
Satellite Operating Modes
Ground Mode
地面整測
地面組裝、整測及環境試驗期間使用。衛星在發射前的最終驗收狀態。
ASH Mode
捕獲與安全保持
Acquisition & Safe Hold。發射後初始捕獲，確保通訊建立前維持安全姿態與電力。
Normal Mode
正常任務操作
LVLH 姿態 + 偏航操縱（Yaw Steering）。指向精度 < 0.03°，執行 SAR 成像任務。
OCM Mode
軌道控制模式
Orbit Control Mode。執行軌道機動（Delta-V burn）時切換，軌道維持與碰撞規避。
→
→
↔
Normal Mode 最低每 48 小時接收一次指令（SOCSRD 00520）

## Slide 6
TASA | FS9A SAT 操控系統驗收測試
FS9A 關鍵性能規格摘要
Key Performance Requirements
軌道高度
514 km
SSO，LTDN 11am–12pm
軌道傾角
97.46°
太陽同步軌道（SSO）
設計壽命
≥ 5 年
含燃料餘量
衛星濕重
≤ 735 kg
含推進劑、平衡質量
姿態精度
< 0.03°
Normal Mode 指向精度
定位誤差
< 50 m
GCP 校正後 3 pixels

## Slide 7
TASA | FS9A SAT 操控系統驗收測試
MOC — 任務操作中心
Mission Operations Center
MOC 核心功能
24/7 全天候衛星健康監控（SOH 遙傳接收與處理）
指令上鏈處理（Command Processing）
地面站遠端監控：TT&C、XAS、RTS
危機管理（Crisis Management）：衛星與地面設備
遙傳資料庫管理（Database Management）
衛星遙傳資料流模擬驗證（Telemetry Stream Simulation）
SAT 測試項目
SAT_MOC_01：即時遙傳處理
SAT_MOC_02：播放遙傳處理
SAT_MOC_03：地面站遠端監控
SAT_MOC_04：遙傳資料流模擬
SAT_MOC_05：指令上鏈處理

## Slide 8
TASA | FS9A SAT 操控系統驗收測試
MCC 任務控制中心 / FDF 飛行動態設施
Mission Control Center / Flight Dynamics Facility
MCC 任務控制中心
衛星與酬載活動排程（Scheduling）
時程衝突解決與重排程
Command Load Package 產生（TTQ / MPQ / GCQ）
海外支援站（RTS）操作時序確認
每軌 ≥ 2 分鐘酬載資料採集規劃（SOCSRD 00510）
FDF 飛行動態設施
軌道判定（OD）& 預測（使用 OASYS 商用軟體）
TLE（Two-Line Element）產生
Delta-V 軌道調整規劃
碰撞預警：距離 <50m & 概率 >1/10000
轉移至 514 km 操作軌道（精度 ±50m / 0.01°）

## Slide 9
TASA | FS9A SAT 操控系統驗收測試
DCC / GCN / TT&C 次系統
Data Control Center / Ground Communications / TT&C Stations
DCC 資料控制中心
SOH 遙傳資料存檔與管理
趨勢分析（Trending）：監控衛星健康長期趨勢
趨勢統計報告產生（評估與預測）
軌道數據與虛擬通道資料轉傳使用者
GCN 地面通訊網路
SOCC 內部 LAN + 對外介面（IPS / SDC / 發射場）
效能、可靠性與資安保護
行動內部網路支援（SOCS Mobile Intranet）
測試項：SAT_GCN_01（全面連通性驗證）
TT&C 遙傳追蹤指令站
S 頻段：中壢 TS1（含 MOC 功能）+ 台南 TS2 + RTS 備援
功能：指令上鏈 / 遙傳下鏈 / 角度追蹤
每日 ≥ 1 次接觸，每次 ≥ 4 分鐘（仰角 10°+）
X 頻段接收站（XAS）：國內主站 + 備援站

## Slide 10
TASA | FS9A SAT 操控系統驗收測試
S 頻段 TT&C 介面規格（GS_4）
S-Band Interface Control Requirements
項目 | 規格 | 備註
下行頻率 | 2215 MHz | BPSK 調變
上行頻率 | 2039.645833 MHz | BPSK 調變
極化 | RHCP | —
遙傳速率 | 50 / 250 kbps / 2 Mbps | 最高 2 Mbps
指令速率 | 32 / 250 kbps | —
遙傳編碼 | CCSDS RS(255,223) Interleave=5 | NRZ-M 線碼
指令加密 | AES-256-CCM 模式 | FS-5 heritage
鏈路餘裕 | ≥ 6 dB @ 10° 仰角 | 遙傳 & 指令
BER | 遙傳 ≤ 10⁻⁶ / 指令 ≤ 10⁻⁷ | —

## Slide 11
TASA | FS9A SAT 操控系統驗收測試
X 頻段影像下鏈介面規格（GS_5）
X-Band Interface Control Requirements
X 頻段相位陣列天線（XPAA）
頻率：8200 MHz
下鏈速率：800 Mbps
調變：QPSK / 16APSK / 32APSK (CCSDS 131.2-B-2)
幅寬（3dB）：250 / 270 / 300 MHz（roll-off 0.25/0.35/0.5）
編碼：LDPC (8160, 7136)，無交錯
BER：≤ 10⁻⁹
鏈路餘裕：≥ 6 dB @ 20° 仰角
衛星 EIRP：≥ 28 dBW（XPAA peak）
傳統 X-band 天線（XTx）
頻率：8200 MHz
下鏈速率：600 Mbps
調變：8PSK-4D-TCM（ECSS-E-ST-50-05C）
極化：RHCP
編碼：LDPC (8160, 7136)，無交錯
BER：≤ 10⁻⁹
衛星 EIRP：≥ 20 dBW（peak）
地面天線 G/T：≥ 31.3 dB/K（TS2 ≥ 32.5 dB/K）

## Slide 12
TASA | FS9A SAT 操控系統驗收測試
系統驗收測試（SAT）方法與準則
SAT Methodology — IADT Acceptance Criteria
"ii"
檢查
Inspection
文件審查、目視確認、記錄比對。無需實際操作設備。
"aa"
分析
Analysis
計算、模擬、工程推導。以既有資料或模型驗證符合性。
"dd"
展示
Demonstration
功能操作演示，觀察結果符合預期。無詳細量測數據要求。
"tt"
測試
Test
實際量測、有完整數據記錄。最嚴格的驗收方式。
測試範疇：①衛星操控系統需求 (SOCSRD) ②地面↔衛星介面控制 (FS9-ICD-0004) ③地面端介面控制 (FS9-ICD-0001)