## Slide 1
FSW AutoNM
& Deploy
飛行軟體自動正常模式與展開程序
FS-8
FSW
系工組
TASA · FS-8 · 系工組

## Slide 2
課程大綱 AGENDA
01
AutoNM 前置設定
Pre-selection · DEF_AUTO_NM · SW TC
02
工作流程狀態機
State Machine · 條件確認 · 逾時保護
03
NM 設備啟動程序
GPS · GYRO · STR · IAE · Navigation
04
太陽能板展開程序
NEA / DDE · Step 0-7 · 雙備援序列
TASA · FS-8 · 系工組

## Slide 3
01 AutoNM 概念與前置設定
什麼是 Auto NM？
衛星入軌後，飛行軟體自動從 ASH 模式過渡到 Normal Mode，無需地面站逐步手動控制。
DEF_AUTO_NM Pre-selection
系統旗標，決定是否啟用自動 NM 過渡。
TRUE → 條件滿足即自動觸發
FALSE → 需手動發送 SW TC
啟用條件
1. ASH mode 下執行
2. 需發送 SW TC 指令
3. DEF_AUTO_NM 旗標 = TRUE
4. IAE + NAV 設備正常運作
5. ASH 進入 SLO 穩定狀態
TASA · FS-8 · 系工組

## Slide 4
01 SW TC 操作指令
CMD CSYSENAUTONM
執行環境
ASH Mode
GROUND Mode
Pre-selection = TRUE
DEF_AUTO_NM 已設定
條件滿足後系統自動觸發
AutoNM 過渡程序
Pre-selection = FALSE
需地面站手動發送
CMD CSYSENAUTONM 指令
才能啟動 NM 過渡
TASA · FS-8 · 系工組

## Slide 5
02 AutoNM 工作流程狀態機
NM_TRANS
OFF
NM_TRANS
STARTED
NM_TRANS
COMPLETED
NM_TRANS
ABORTED
6000 秒逾時
過渡啟動條件
IAE ON & Not-Failed
NAV ON & Not-Failed
ASH in SLO, stabilized
TASA · FS-8 · 系工組

## Slide 6
02 事件回報 & 逾時保護
SYS_AUTO_NM_SEQ_START
NM_TRANS_STARTED
AutoNM 序列啟動時發送
SYS_AUTO_NM_SEQ_END
NM_TRANS_COMPLETED
NM 過渡成功完成時發送
SYS_AUTO_NM_SEQ_ABORTED
NM_TRANS_ABORTED
逾時或條件不滿足時發送
⏱ Timer：6000 秒逾時保護 — 超時後強制進入 NM_TRANS_ABORTED，並重設 auto_nm_transition_status = FALSE
TASA · FS-8 · 系工組

## Slide 7
03 NM 設備啟動程序
1
GPS_FUNC
全球定位感測器功能啟動
2
GYRO_FUNC
陀螺儀（LITEF 或 InnaLabs）
3
STR_FUNC
星際追蹤器功能啟動
4
Navigation
導航模組初始化
5
IAE (FIAE/CIAE)
慣性姿態估算器啟動
6
IAE_MGR
IAE 管理器初始化
7
NIAE
導航 IAE 最終啟動
TASA · FS-8 · 系工組

## Slide 8
04 展開程序前置條件
DEF_AUTO_DEPLOY
TRUE
自動展開功能旗標必須設定為 TRUE
DEF_SA_DEPLOYED (TMTC-A)
FALSE
TMTC-A 側太陽能板初始狀態 = 未展開
DEF_SA_DEPLOYED (TMTC-B)
FALSE
TMTC-B 側太陽能板初始狀態 = 未展開
⏰ 執行時機：進入 ASH mode 並開啟 ASH control 後，等待 120 秒再執行展開程序
TASA · FS-8 · 系工組

## Slide 9
04 展開步驟 Step 0–7（NEA / DDE 序列）
Step 0
NEA1A_ON NEA3B_ON
DDEA_FIRE DDEB_FIRE
Step 1
NEA1A_OFF NEA3B_OFF
Wait 1 sec
Step 2
NEA2A_ON NEA4B_ON
DDEA_FIRE DDEB_FIRE
Step 3
NEA2A_OFF NEA4B_OFF
Wait 1 sec
Step 4
NEA1B_ON NEA3A_ON
DDEA_FIRE DDEB_FIRE
Step 5
NEA1B_OFF NEA3A_OFF
Wait 1 sec
Step 6
NEA2B_ON NEA4A_ON
DDEA_FIRE DDEB_FIRE
Step 7
NEA2B_OFF NEA4A_OFF
Wait 1 sec
TASA · FS-8 · 系工組

## Slide 10
SUMMARY
總結
◈ AutoNM 實現衛星入軌後全自動 NM 過渡，降低地面操作負擔
◈ 關鍵流程：Pre-selection → SW TC → 條件確認 → NM_TRANS_COMPLETED
◈ 展開程序：8 步驟雙備援 NEA/DDE 序列，間隔 1 秒確保安全
◈ 驗證指標：NM_TRANS_COMPLETED = TRUE & SA Deployed 狀態確認
FSW AutoNM & Deploy · TASA FS-8 · 系工組