## Slide 1
XDS & TTC
Operations
X-band 下行系統 & S-band TTC 飛行操作訓練
FS-8A
TTC
XDS
系工組
2025 / 04 / 02
TASA · FS-8A · XDS&TTC Operations · 系工組

## Slide 2
課程大綱 AGENDA
01
TTC 系統規格與架構
S-band 頻率 · 收發規格 · 路徑切換
02
TTC 操作程序
RF Switch · 指令清單 · 遙測監視點
03
XDS X-band 系統架構
RSI EU · Cavity BPF · Horn Antenna
04
XDS 操作程序
XTx-A On · XTx-B On · 遙測確認
TASA · FS-8A · XDS&TTC Operations · 系工組

## Slide 3
01 TTC 系統規格 S-band Specifications
Transmitter (STx)
Center Frequency
2215 MHz
Bandwidth
≥ 4 MHz
Modulation
BPSK
Data Rate (LEO)
50 kbps
Data Rate (ASH)
250 kbps
Data Rate (NM)
2 Mbps
Receiver (SRx)
Center Frequency
2039.645833 MHz
Bandwidth
≥ 2 MHz
Modulation
BPSK
Data Rate
32 kbps
Received Power
-50 ~ -112 dBm
Carrier Sweep Rate
≥ 32 kHz/s
TASA · FS-8A · XDS&TTC Operations · 系工組

## Slide 4
01 TTC 架構與 RF 路徑切換
系統架構
TRxA (710)
TRxB (711)
RF SW (730)
Diplexer A/B (740/741)
Helix_1A (750) Patch antennas
雙備援架構：TRxA 與 TRxB 可互為備援
切換由 RF Switch (730) 控制
POS 1
TRxA (710)
→
Diplexer A (740)
→ Helix_1A (750) / Patch_2A (752)
TRxB (711)
→
Diplexer B (741)
→ Patch_1B (751) / Patch_2B (753)
POS 2
TRxA (710)
→
Diplexer B (741)
→ Patch_2B (753) / Helix_1A (750)
TRxB (711)
→
Diplexer A (740)
→ Patch_2A (752)
TASA · FS-8A · XDS&TTC Operations · 系工組

## Slide 5
02 TTC 指令清單 EPS Commands
ESBTXAEN
S-band Transmitter A Enable
ESBTXBEN
S-band Transmitter B Enable
ESBTXADS
S-band Transmitter A Disable
ESBTXBDS
S-band Transmitter B Disable
ESBSWPOS1
S-band RF Switch → Position 1 Pulse
ESBSWPOS2
S-band RF Switch → Position 2 Pulse
ESBSWPOS1OC
RF Switch POS1 OC flag
ESBSWPOS2OC
RF Switch POS2 OC flag
ESBTXAON
S-band Transmitter A On
ESBTXBON
S-band Transmitter B On
CSTXOFF
S-band Transmitter A/B OFF
TASA · FS-8A · XDS&TTC Operations · 系工組

## Slide 6
02 TTC 遙測監視點 Key Telemetry
Transceiver A 監視點
SBAND_A_RXBPSK_RATE
32KBPS
SBAND_A_BPSK_CALOCK
LOCK
SBAND_A_RXLOCK
LOCK
SBAND_A_TX_POWER_GOOD
NOMINAL
SBAND_A_TX_LOCK
LOCK
SBAND_A_TXDATARATEINDEX
50/250/2000 kbps
Transceiver B 監視點
SBAND_B_RXBPSK_RATE
32KBPS
SBAND_B_BPSK_CALOCK
LOCK
SBAND_B_RXLOCK
LOCK
SBAND_B_TX_LOCK
LOCK
SBAND_B_TXDATARATEINDEX
50/250/2000 kbps
SBAND_B_SSPA_TEMP
-20 ~ +60 °C
TASA · FS-8A · XDS&TTC Operations · 系工組

## Slide 7
03 XDS X-band 下行系統架構
OBC
(511)
RSI EU-A
(820 / 850)
X-band Tx A
(860 / 870)
Cavity BPF A
(860)
Horn
Antenna A
RSI EU-B
(821 / 851)
X-band Tx B
(861 / 871)
Cavity BPF B
(861)
Horn
Antenna B
LVDS Data & Clock
UART / RS422
CAN Bus
Channel A（主）與 Channel B（備援）互為冗餘架構。OBC 透過 LVDS 傳送影像資料，RSI EU 負責資料格式化，X-band Tx 進行 RF 調變後經 Cavity BPF 濾波，最後由 Horn 天線下行傳輸至地面。
TASA · FS-8A · XDS&TTC Operations · 系工組

## Slide 8
04 XTx-A 開機程序 XTx-A On
Step 1
Enable XTx-A Equipment
CMD CXTXEAON
XTXA_MAIN_STATE: IdlePower
XTXA_TX_PWR_ONOFF: Power Off
Step 2
Configure Channel A Input
CMD PXTXACMD XTXCMDID="HBP_DATAIF_CONFIG" XTXCMDDATA=0x00
XTXA_DATA_IF_CFG_CHANNEL: Channel A
XTXA_TEST_MODE_ENDIS: Normal Mode
Step 3
Enable Transmission
CMD PXTXACMD XTXCMDID="TRANSMISSION_ON_OFF" XTXCMDDATA=0x80
XTXA_MAIN_STATE: Transmitting
XTXA_TX_PWR_ONOFF: Power On
Step 4
Disable Transmission
CMD PXTXACMD XTXCMDID="TRANSMISSION_ON_OFF" XTXCMDDATA=0x00
XTXA_MAIN_STATE: IdlePower
TASA · FS-8A · XDS&TTC Operations · 系工組

## Slide 9
04 XTx-B 操作程序 XTx-B Operations
CMD CTXTEBON
XTx-B On（設備指令）
XTXB_BASEBAND_ENABLE = 0x03
設備電源開啟
CMD PXTXFON XTX_CONF="XTXB"
功能指令 — 設定 FPGA Digital & RF
FPGA digital & RF 參數初始化
設定 FPGA 組態
CMD CXTXBRFON
RF On
XTXB_PA_3W_ENABLE = ENABLED
XTXB_PA_2W_ENABLE = ENABLED
功率放大器啟動
CMD CXTXBRFOFF
RF Off
XTXB_TX_PA_NEG_ENABLE = DISABLED
XTXB_TX_PA_POS_ENABLE = DISABLED
功率放大器關閉
CMD CXTXEBOFF
XTx-B Off
XTXB_BASEBAND_ENABLE = 0x00
設備完全關閉
TASA · FS-8A · XDS&TTC Operations · 系工組

## Slide 10
SUMMARY
總結
◈ TTC S-band：雙備援 TRxA/B，透過 RF Switch (730) 切換 POS1/POS2 路徑
◈ TTC 操作關鍵：確認 BPSK_CALOCK / RXLOCK / TX_LOCK 遙測全部 LOCK 狀態
◈ XDS X-band：OBC → RSI EU → X-band Tx → BPF → Horn Antenna 下行鏈路
◈ XTx 操作：設備 On → FPGA 設定 → RF On，每步驟皆需確認遙測回報正常
XDS & TTC Operations · TASA FS-8A · 系工組